Załącznik nr 4b do SIWZ

................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Ja (My), niżej podpisany(ni)

....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

.........................................................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Przebudowę wewnętrznych sieci na terenie

Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie”

– sprawa 06/18

Przedstawiam(my):            WYKAZ MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH

| L. p. | Nazwa materiału wskazana przez Zamawiającego | Cechy jakie musi spełniać materiał równoważny | Nazwa i producent materiału równoważnego oferowanego przez Wykonawcę oraz jego parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rury i kształtki PE SDR 17 PN 10 typu Wavin | - do wody pitnej, - wyprodukowane z PE 100, - dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata techniczna IBDiM - wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 12201-2:2012 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polietylen (PE) Część 2: Rury - grubość ścianki zgodna z grubością ścianki zawartą w projekcie dla poszczególnych średnic. - ciśnienie nominalne 10 PN (10 bar dla wody) - posiada Atest Higieniczny, - materiał musi być kompatybilny z materiałem przekazywanym przez Zamawiającego Wykonawcy | Nazwa i producent: ……………………………………………… Parametry: ……………………………………………… |
| 2. | Rury typu TS typu Wavin | - rura wykonana z polietylenu PE 100 RC, - odporna na zarysowania i naciski punktowe, - posiadająca aprobatę techniczną ITB potwierdzającą przydatność w technikach bezwykopowych oraz możliwość montażu bez obsypki i podsypki piaskowej, - posiadająca Aprobatę IBDiM z zapisem możliwości układania rur w przewiercie sterowanym bez rury osłonowej, - posiadająca następujące parametry techniczne i wytrzymałościowe: - test karbu - nie mniej 8760 godzin wg PN - EN ISO 13479 - test nacisku punktowego wg dr Hessela - nie mniej niż 8760 godzin - test FNCT - nie mniej niż 8760 godzin wg EN ISO 16770. - posiadająca Atest Higieniczny, - materiał musi być kompatybilny z materiałem przekazywanym przez Zamawiającego Wykonawcy | Nazwa i producent: ……………………………………………… Parametry: ……………………………………………… |
| 3. | Zasuwa typu Hawle | - zasuwa klinowa, równoprzelotowa zgodna z EN 1074-1 i EN 1074-2 - korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18, zabezpieczone zewnątrz i wewnątrz antykorozyjnie (epoksydowane), - klin z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 z zawulkanizowaną zewnątrz i wewnątrz powłoką elastomerową - prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zużycie - nakrętka klina z mosiądzu CuZn40Pb2 - tuleja do uszczelek typu O-ring z mosiądzu, mocowana w korpusie poprzez ryglowanie bagnetowe, zabezpieczona przed wykręceniem; wielokrotne uszczelnienie uszczelkami typu O-ring, - uszczelki typu O-ring z elastomeru, - uszczelka płaska pokrywy z elastomeru, - posiadająca Atest Higieniczny, - materiał musi być kompatybilny z materiałem przekazywanym przez Zamawiającego Wykonawcy | Nazwa i producent: ……………………………………………… Parametry: ……………………………………………… |
| 4. | Hydrant nadziemny typu Hawle | - głowica hydrantu: z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, zabezpieczona antykorozyjnie (epoksydowana) i zabezpieczone przed promieniami UV, - kolumna: grubościenna rura stalowa St37, ocynkowana i zabezpieczona przed promieniami UV, - zespół uruchamiający: stal nierdzewna - cokół hydrantu: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, zabezpieczony antykorozyjnie (epoksydowany) i zabezpieczony przed promieniami UV, - nasada, pokrywa, kołpak uruchamiający, pierścień mocujący do głowicy hydrantu – aluminium - uszczelki – elastomer, głębokość zabudowy hydrantu zgodna z projektem - materiał musi być kompatybilny z materiałem przekazywanym przez Zamawiającego Wykonawcy | Nazwa i producent: ……………………………………………… Parametry: ……………………………………………… |
| 5. | Studzienka wodomierzowa typu Havle | - studzienka z tworzywa sztucznego do zainstalowania wodomierza o nominalnym natężeniu przepływu Qn=1,5 m3/h lub 2,5 m3/h. Do stosowania w przyłączach wodociągowych z rur PE o średnicy zewnętrznej 32, 40 lub 50 mm. - obudowa i pokrywa wykonane z polipropylenu. - zewnętrzne wzmocnienia (usztywnienia) pozwalające na zabudowę w ziemi. - pokrywa od wewnątrz musi posiadać izolację cieplną grubości min. 100 mm. - studzienka przystosowana do odczytu i kontroli wodomierza za pomocą uchwytu wyciągającego zestaw wodomierzowy na poziom terenu. | Nazwa i producent: ……………………………………………… Parametry: ……………………………………………… |
| 6. | Elementy studni betonowej typu Ekol – Unicon (kręgi, studnia, pokrywa) oraz zbiorniki. | - wykonane wg Normy PN-EN 1917; - aprobata Techniczna: ITB: - aprobata Techniczna IBDiM - stopień wodoszczelności W8, - nasiąkliwość mniejsza niż 5%, - mrozoodporność w wodzie F150. - łączenie elementów za pomocą uszczelek gumowych, zaprawy wodoszczelnej, żywicy epoksydowej lub uszczelek bentonitowych. - właz (wg normy PN-EN 124) i stopnie złazowe (wg normy PN-EN 13101). | Nazwa i producent: ……………………………………………… Parametry: ……………………………………………… |
| 7. | Kształtki żeliwne typu Hawle | - wykonane zgodnie z EN 545 - ciśnienie robocze bar woda (PN 16) - wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane - posiadające Atest Higieniczny. | Nazwa i producent: ……………………………………………… Parametry: ……………………………………………… |
| 8. | Zawór zwrotny antyskażeniowy typu Hawle | - zawór zwrotny, kołnierzowy, z miękkim uszczelnieniem, - zastosowanie dla wody pitnej, - membrana uszczelniająca, - zawór zgodny z EN 1074-3 - długość zabudowy zgodnie z EN 558 GR 48 - brak elementów ruchomych - całkowite zamknięcie nawet przy różnicy ciśnień 0,5 bar - korpus i gniazdo z żeliwa sferoidalnego, EN-GJS-400-15, epoksydowane - membrana z EPDM - śruby ze stali nierdzewnej A2, - posiadający Atest Higieniczny. | Nazwa i producent: ……………………………………………… Parametry: ……………………………………………… |
| 9. | Łącznik kompensacyjny typu Danfoss SOCLA | - łącznik do tłumienia i kompensacji drgań, kompensacji zmian długości instalacji, redukcji hałasu, etc.; - wykonanie: EPDM; przyłącza: stal ocynkowana; Pnom 1,6 MPa, tmax=95°C. - posiadający Atest Higieniczny. | Nazwa i producent: ……………………………………………… Parametry: ……………………………………………… |
| 10. | Wodomierze sprzężone typu MWN/JS, typu MWN, typu WS, typu JS | - parametry techniczne - zgodne z parametrami osiąganymi przez wodomierz wskazany w projekcie, - atest higieniczny. - spełniający wymagania: * OIML R-49-1:2006 – Wodomierze przeznaczone do pomiaru zimnej wody pitnej i ciepłej wody Część I: Wymagania metrologiczne i techniczne, * OIML R-49-2:2004 – Wodomierze przeznaczone do pomiaru zimnej wody pitnej i ciepłej wody Część 2: Metody badań, * EN 14154-1:2005+A1 – Wodomierze – Część 1 : Wymagania ogólne * EN 14154-2:2005+A1 – Wodomierze – Część 2 : Instalacja i warunki użytkowania, * EN 14154-3:2005+A1 – Wodomierze – Część 3 : Metody i wyposażenie do badań. | Nazwa i producent: ……………………………………………… Parametry: ……………………………………………… |
| 11. | Urządzenia betonowe AQUA FIX | - wykonane zgodnie z normą PN EN 1825 - wykonane z wysokiej jakości betonu B 45 i powłoki wewnętrznej zabezpieczającej przed działaniem ścieków, - ścianki o grubości 120, 150 mm lub 200 mm odpowiednio do wielkości zbiornika, - elementy wewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej, - wielkość i wydajność urządzeń zgodnie z PB | Nazwa i producent: ……………………………………………… Parametry: ……………………………………………… |
| 12. | Polietylenowy separator AQUA FIX | - wykonane z HDPE— polietylenu dużej gęstości, - wysoka odporność na substancje chemiczne i korozję - duża odporność na mróz (do - 40°C) oraz duża odporność na wysoką temperaturę (do +60°C), - na dopływie wyposażony w deflektor, odpływ z separatora zasyfonowany - wielkość i wydajność urządzeń zgodnie z PB | Nazwa i producent: ……………………………………………… Parametry: ……………………………………………… |
| 13. | Regulator pogodowy ECL Comfort 200 z kartą C30 | - elektroniczny regulator pogodowy, który może zostać zaprogramowany do wybranych aplikacji za pomocą karty. - regulator musi posiadać wyjścia triakowe do regulacji zaworów z siłownikami i wyjścia przekaźnikowe do sterowania palników/ pomp/ zaworów. Możliwe jest podłączenie do 6 czujników temperatury Pt 1000 oraz opcjonalnie dodatkowych modułów. Obudowa do regulatora musi przystosowana być do montażu ściennego i panelowego. | Nazwa i producent: ……………………………………………… Parametry: ……………………………………………… |
| 14. | Pompa mieszająca UPS 40-120 serii 200 | Pompa z mokrym wirnikiem, tzn. pompa i silnik stanowią jedną całość bez uszczelnienia wału, tylko z dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Łożyska są smarowane pompowaną cieczą. Cechy charakterystyczne pompy: * silnik z trzema prędkościami obrotowymi, * promieniowe łożyska ceramiczne, * węglowe łożysko oporowe, * osłona wirnika, płyta łożyskowa i powłoka rotora ze stali nierdzewnej, * korpus statora ze stopów aluminium, * korpus pompy z żeliwa lub brązu, * stator z wbudowanym łącznikiem termicznym | Nazwa i producent: ……………………………………………… Parametry: ……………………………………………… |
| 15. | Pompa mieszająca UPS 32-80 serii 100 | Pompa z mokrym wirnikiem, tzn. pompa i silnik stanowią jedną całość bez uszczelnienia wału, tylko z dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Łożyska są smarowane pompowaną cieczą. Cechy charakterystyczne pompy: * silnik z trzema prędkościami obrotowymi, * promieniowe łożyska ceramiczne, * węglowe łożysko oporowe, * osłona wirnika, płyta łożyskowa i powłoka rotora ze stali nierdzewnej, * korpus statora ze stopów aluminium, * korpus pompy z żeliwa lub brązu, * stator z wbudowanym łącznikiem termicznym | Nazwa i producent: ……………………………………………… Parametry: ……………………………………………… |
| 16. | Zawór trójdrogowy mieszający HRB gwintowany Dn 32 z siłownikiem AMB 162 | Zawór obrotowy współpracujący z siłownikiem. Podstawowe dane: * DN 20-150, * kvs 12-400 m³/h, * PN 6, * 3-drogowe, * charakterystyka liniowa, * temperatura max. 110 ºC * przeznaczenie – zawory mieszające i rozdzielające, * połączenie kołnierzowe. | Nazwa i producent: ……………………………………………… Parametry: ……………………………………………… |
| 17. | Zawór trójdrogowy mieszający HRB gwintowany Dn20 z siłownikiem AMB 162 | Zawór obrotowy współpracujący z siłownikiem. Podstawowe dane: * DN 20-150, * kvs 12-400 m³/h, * PN 6, * 3-drogowe, * charakterystyka liniowa, * temperatura max. 110 ºC * przeznaczenie – zawory mieszające i rozdzielające, * połączenie kołnierzowe. | Nazwa i producent: ……………………………………………… Parametry: ……………………………………………… |
| 18. | Czujnik temperatury zasilania ESMU-100 | Czujnik z platynowym elementem, 1000 Ω w temp. 0 ºC. Opis: * min. temperatura 0 ºC, * max. temperatura 140 ºC, * stała czasowa 2 s (dla wody), 7 s (dla powietrza), * materiał AISI 316, PA, * obudowa IP 54, * podłączenie elektryczne wtyczka, dwa zaciski, wtyk PG9 (dostarczane z produktem), * montaż G 1/2 A i podkładka, * PN 25 | Nazwa i producent: ……………………………………………… Parametry: ……………………………………………… |
| 19. | Czujnik temperatury zewnętrznej ESMT | Czujnik temperatury zewnętrznej. Opis: * min. temperatura -50 ºC, * max. temperatura 50 ºC, * stała czasowa 15 min, * materiał * pokrywa: ABS * podstawa: PC, * obudowa IP 54, * podłączenie elektryczne dwu śrubowy terminal pod pokrywą, * montaż –na ścianie za pomocą śrub. | Nazwa i producent: ……………………………………………… Parametry: ……………………………………………… |
| 20. | Czujnik temperatury wewnętrznej ESM-10 | Czujnik temperatury powietrza i powierzchniowy, z przewodem 2-żyłowym. Opis: * min. temperatura -30 ºC, * max. temperatura 50 ºC, * stała czasowa 8 min, * materiał ABS, * obudowa IP 54, * podłączenie elektryczne puszka zaciskowa dla 2 przewodów, * montaż naścienny przy pomocy śrub. | Nazwa i producent: ……………………………………………… Parametry: ……………………………………………… |
| 21. | Wodomierz wiestrumieniowy, suchobieżny, klasy B, typu M-TAN do wody gorącej firmy Sensus Metering Systems Polska Sp. z o. o. w Toruniu. | Wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny, wyposażony w klapkę chroniącą liczydło. Napędzany za pośrednictwem wzmocnionego czteropolowego sprzęgła magnetycznego, które eliminuje jego zerwanie oraz poślizg. Woda o temperaturze do 90 ºC. | Nazwa i producent: ……………………………………………… Parametry: ……………………………………………… |
| 22. | Wodomierz jednostrumieniow, suchobieżny, ze sprzęgłem magnetycznym, klasy B, typu Residia JET do wody gorącej firmy Sensus Metering. | Wodomierz jednostrumieniowy wirnikowy suchobieżny z licznikiem rolkowym, odpowiednia ochrona wałków i łożysk aby zminimalizować uszkodzenia spowodowane zanieczyszczeniem lub kamieniem w wodzie. Wodomierz może być zainstalowany poziomo lub pionowo. Licznik nie powinien być skierowany w dół, ale wodomierz można obrócić o 360º dla ułatwienia odczytu. Wodomierz do pomiaru objętości wody ciepłej do 90 ºC. | Nazwa i producent: ……………………………………………… Parametry: ……………………………………………… |
| 23. | Przepływomierz ultradźwiękowy ULTRAFLOW typ 65-S, Dn 40, Qn=10m3/h, Qmax=20m3/h o połączeniach gwintowanych z przelicznikiem MULTICAL typ 67- C firmy Kamstrup i parą czujników Pt 500 montowanych w tulejach z kablem 1,5m | Statyczny przetwornik przepływu oparty na ultradźwiękowej metodzie pomiaru, używany głównie jako przetwornik przepływu objętościowego we współpracy z przelicznikami i jest przeznaczony do instalacji cieplnych i chłodniczych, gdzie medium przenoszącym ciepło jest woda. Objętość mierzona jest za pomocą dwukierunkowej techniki ultradźwiękowej opartej na metodzie pomiaru czasu tranzytu. | Nazwa i producent: ……………………………………………… Parametry: ……………………………………………… |
| 24. | Przepływomierz ultradźwiękowy ULTRAFLOW typ 65-S, Dn 20, Qn=3m3/h, Qmax=9m3/h o połączeniach gwintowanych z przelicznikiem MULTICAL typ 67- C firmy Kamstrup i parą czujników Pt 500 montowanych w tulejach z kablem 1,5m | Statyczny przetwornik przepływu oparty na ultradźwiękowej metodzie pomiaru, używany głównie jako przetwornik przepływu objętościowego we współpracy z przelicznikami i jest przeznaczony do instalacji cieplnych i chłodniczych, gdzie medium przenoszącym ciepło jest woda. Objętość mierzona jest za pomocą dwukierunkowej techniki ultradźwiękowej opartej na metodzie pomiaru czasu tranzytu. | Nazwa i producent: ……………………………………………… Parametry: ……………………………………………… |
| 25. | Rozłącznik izolacyjny firmy LEGRAND – FR 302 16A | Dane techniczne: - szerokość w modułach 17,5 mm: 1 mod., - zgodność z normą EN 60669-1, EN 60947-3, - trwałość łączenia: 3000 łączeń, - temperatura pracy: -5 do +40 ºC, - napięcie udarowe wytrzymywane: 4kV, - kategoria pracy: AC 22 a wg EN 60947-3. | Nazwa i producent: ……………………………………………… Parametry: ……………………………………………… |
| 26. | Stycznik SM firmy LEGRAND 325 S 2ZZ na 230V | Dane techniczne: - prąd znamionowy In = Ith: 25A, napięcie sterowania: Uc 230V, - rodzaj styków: 2 złączne, - styki pomocnicze do styczników: Ps 385, - częstotliwość napięcia ster.: 50/60, - napięcie znamionowe izolacji Ui: 250V AC, - napięcie znamionowe łączeniowe Ue: 250V, - obciążenie ze styków: AC1: Ie – 25A, P- 505kW, AC3: Ie – 9A, P-2,2Kw, - trwałość mechaniczna: min 2 000 000 cykli, - częstość złączeń: 600/h, - obciążalność styków [In] AC-12: 5A, AC-15: 5A, pobór mocy przez cewkę stycznika: * załączenie 13,6 VA, * trzymanie: 3,9 VA, - temperatura pracy: -5 ºC - +40 ºC, - mocowanie na szynie TH, - stopień ochrony IP2x, - zgodność z normami EN 61095. | Nazwa i producent: ……………………………………………… Parametry: ……………………………………………… |
| 27. | Wyłącznik p/porażeniowy firmy MOELLER P312 2P 10A | Dane techniczne: - dwubiegunowy – 230V, - typ AC, - charakterystyka wyzwalaczy nadprądowych B, - znamionowy prąd różnicowy: 30 mA, - prąd znamionowy: 16A, - szerokość w modułach 17,5 mm | Nazwa i producent: ……………………………………………… Parametry: ……………………………………………… |
| 28. | Uchwyty do rur elektroinstalacyjnych o śr. Max 26 mm firmy POLAM-SUWAŁKI | Dokumenty odniesienia: - dyrektywa 2014/35/UE - PN-EN 61386-1:2011 - charakterystyka: uchwyt zamykany, palny - zastosowanie: Instalacje: naścienne, podtynkowe, ściany gipsowe - przeznaczenie: System mocujący dla rur elektroinstalacyjnych sztywnych (RL, RS), system mocujący dla rur elektroinstalacyjnych karbowanych - Materiał: PP - zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja) -15ºC do+90ºC - kolor: biały - rozmiary (mm): 16 max do 28 | Nazwa i producent: ……………………………………………… Parametry: ……………………………………………… |
| 29. | Korytka elektroizolacyjne K-1 6040 firmy POLAM-SUWAŁKI | Wymiary 60x40 mm, wykonane z PC, wyrób powinien posiadać mocne zatrzaski tak, aby pokrywa korytka dobrze przylegała do podstawy chroniąc skutecznie przewody, kolor wyrobu biały. | Nazwa i producent: ……………………………………………… Parametry: ……………………………………………… |
| 30. | Gniazda wtykowe firmy TEMPRA (P17 TEMPRA 2P+Z/16A) | prąd znamionowy 16A o stopniu ochrony IP 66/67, | Nazwa i producent: ……………………………………………… Parametry: ……………………………………………… |

…........................, dnia  .................         ....................................................................................................

(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentacji Wykonawcy)

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia tej tabeli, jeśli Wykonawca zamierza przy wykonywaniu zamówienia zastosować materiały równoważne w odniesieniu do materiałów (produktów) wskazanych przez Zamawiającego w kolumnie nr 2 tabeli. Wypełnienie tabeli polega na wskazaniu w kolumnie nr 4 nazwy oraz producenta materiału równoważnego oferowanego przez Wykonawcę, a następnie wskazaniu jego parametrów, które nie mogą być gorsze niż parametry z kolumny nr 3.

Dopuszczalne jest także wpisanie w kol. nr 4 nazwy  i producenta materiału równoważnego, a określenie jego parametrów można wykazać poprzez dołączenie do opisu kart technicznych, katalogowych proponowanych materiałów lub innych dokumentów dzięki, którym Zamawiający będzie mógł określić równoważność zaproponowanego produktu.

W przypadku nie wypełnionych pozycji opisu materiałów równoważnych, Zamawiający uzna, iż dla tego materiału Wykonawca nie będzie stosował materiałów równoważnych podczas realizacji zamówienia.

Treść tego załącznik będzie stanowiła uzupełnienie treść załącznika nr 12 do wzoru umowy.